审批意见:                             平龙环审[2019]03号

你单位上报的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《平顶山市顺通再生资源科技有限公司建筑垃圾再生资源项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项已在区政府网站公示期满。经环保局班子集体研究，批复如下：

一、本项目为新建项目，属于鼓励类。项目位于平顶山市石龙区龙兴办事处赵岭村南，占地面积1万平方米（15亩），总投资1130万元，其中环保投资240万元。新建全封闭原料库、生产车间和成品库；同时对厂区内现有遗留的办公楼进行改建，作为办公用房使用。已在平顶山市石龙区产业集聚区管理委员会备案（项目代码：2018-410404-42-03-071081）,项目建设符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，编制规范，主要污染防治措施可行。我局原则同意你公司按照《报告表》中所列工程的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施、环保投资进行工程建设。

二、项目在建设期和生产运营期应重点做好以下工作。

1、严格落实项目环评《报告表》中所提污染防治措施及“三同时”制度要求，并按照平顶山市石龙区大气污染防治攻坚战要求，加强废气管理。建设全封闭车间，不露天操作，做好扬尘防治工作，原料和产品全部入库存放，生产环节采取密闭措施，并采取相应措施，确保污染物达标排放。车间粉尘采用布袋除尘器处理后，达标排放。

2、废水：在厂区办公楼东侧配备建设化粪池 1 座，生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，综合利用；车辆冲洗废水循环利用不允许外排。厂区内雨污分流，雨水经过雨水管网收集后引至厂区外排入地表水体。

3、噪声：本项目噪声污染源主要为破碎机、振动筛、压制成型机等设备运行噪声，在通过隔声、减振、消声等措施及一定的距离衰减后，厂界噪声实现达标排放。

4、固废：定期对除铁器进行清理后将铁质进行收集后外售，实现综合利用不外排；袋式除尘器收集的粉尘定期清理收集后作为产品外售，不外排；生活垃圾由厂内垃圾筒分类收集后，由当地环卫部门统一进行处理；危险固废在厂区内暂存后交至资质单位进行处理。

5、生态环境：项目竣工后，在厂区四周及厂内道路两侧种植高大乔木，充分利用企业空地进行绿化、美化。

三、加强对周边敏感目标的保护，由此引发的环境污染纠纷，你单位应立即停产并做好相关善后处理工作。项目建成后要及时进行环保设施竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

四、项目批复后，你公司要自觉接受石龙区环保局环境监察大队日常监督管理。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，平顶山市顺通再生资源科技有限公司应按新标准执行。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其环境影响报告按照审批权限重新上报审核。

经办人：刘永恒  袁国瑞

2019年4月3日